|  | ПРОВЕРА ДРУГОГ КИРХОФОВОГ ЗАКОНА |  |
| --- | --- | --- |
| бр. вежбе | назив вежбе | бр. листа |
| Задатак: Два редно везана отпора R1=120 [Ω] i R2=60 [Ω] везана су на извор једносмерног напона U=20[V]. Израчунати и измерити напон извора и падове напона на отпорницима R1 i R2 . Израчунате вредности Измерене вредности U = [V] U = [V] U1= [V] U1= [V] U2= [V] U2= [V] Шема везе: Таблица измерених и израчунатих врадности: Потребни инструменти и прибор: -извор једносмерног напона U=20 [V] -волтметар за једносмерни напон -отпорник R1= 120 [Ω] -отпорник R2=60 [Ω] -спојни водови Упуство за израду вежбе: Најпре се по Омовом закону израчуна струја у колу I = и падови напона: U1=R1I ; U2=R2I Према II Кирхофовом закону укупан напон U је једнак збиру напона U1 i U2 U=U1+U2 Израчунате вредности проверити мерењем. Укључити извор напона подешеног на 20[V] и очитати вредности напона на одговарајућим волтметрима.Добијене резултате унети у таблицу и упоредити их са израчунатим вредностима. Садржај извештаја: Извештај о реализованој вежби треба да садржи: 1. Циљ вежбе и електричну шему; 2. Табелу са израчунатим и измереним вредностима; 3. Прорачун у коме треба израчунати вредности напона на појединим отпорницима применом Омовог и другог Кирхофовог закона. 4. Одговоре на питања: а) Како гласи други Кирхофов закон.? 5. Израчунати: а) Дат је волтметар за мерење напона са мерним опсегом ( домашајем ) 50 V и унутрашњим отпором RV = 800 (. Колики отпор треба редно прикључити на волтметар да би он могао мерити напон до 600 V ? б) Израчунати електромоторну силу E3 за коло на слици ако је познато да је Е1 = 25 V, E2 = 10 V, R1 = 10 (, R2 = 5 (, R3 = 15 (, R4 = 20 ( и I=0,5[A]. |
| датум | Име и презиме ученика/це | Прегледао/ла |