|  | ПРОВЕРА ДРУГОГ КИРХОФОВОГ ЗАКОНА У КОЛУ НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ |  |
| --- | --- | --- |
| бр. вежбе | назив вежбе | бр. листа |
| Задатак: Отпорник отпорности R=120 [Ω] и калем индуктивности L=0,76[H] ( занемарљиве омске oтпорности) прикључити редно на наизменични напон U=50 [V] учестаности f=50[Hz]. За дато коло израчунати струју кола и напоне на отпорнику и калему. Израчунате вредности проверити мерењем. Шема везе: Таблица измерених и израчунатих врадности: Израчунате вредности Измерене вредности I= I= UR= UR= UL= UL= Употребљени мерни инструменти и прибор: -регулациони трансформатор, -волтметар за наизменични напон, -амперметар за наизменичну струју, -отпорник R=120[Ω], -индуктивна пригушница, -спојни водови. Упуство за израду вежбе: За дато коло најпре применом Омовог и II Кирхофовог закона израчунати струју кола и напоне на отпорнику и калему. Импедансу рачунамо као где је Струја I кроз RL грану је Пад напона на отпорнику R и калему L je Прикључени напон је дакле једнак векторском збиру падова напона UR и UL Израчунате вредности проверити мерењем. Садржај извештаја: Извештај о реализованој вежби треба да садржи: 1. Циљ вежбе и електричну шему; 2. Табелу са израчунатим и измереним вредностима; 3. Прорачун у коме треба израчунати вредности напона на отпорнику и калему применом Омовог и другог Кирхофовог закона. 4. Одговоре на питања: а) Како гласи други Кирхофов закон за коло наузменичне струје? 5. Израчунати: а) Кроз редну везу отпорника R=3[Ω] и кондензатора XC =4[Ω] протиче струја I=5[А].Колики је напон на који је прикључена ова редна веза? |
| датум | Име и презиме ученика/це | Прегледао/ла |