|  | Провера Омовог закона | 1 |
| --- | --- | --- |
| бр. вежбе | назив вежбе | бр. листа |
| Задатак:Помоћу датог кола проверити од чега зависи јачина ел. струје у ел. колу у коме се ел. енергија претвара искључиво у топлоту Шема везе: Инструменти и прибор: -извор једносмерног напона 0- 30 V -амперметар за једносмерну струју -волтметар за једносмерни напон -декадна кутија отпорности - прикључни водови Таблице измерених вредности: R=50 [Ω}=const. U= 15 [V]=const. br. U [V] I [A] mer. KA A 1. 5 2. 10 3. 15 br. mer. R [Ω] I [A] | KA α A 1. 50 2. 100 3. 150 a) b) Упуство за израду вежбе: повезати ел. коло према датој шеми. Отпорност декадне кутије подесити на вредност 50 [Ω] ,а напон извора на 5[V] и измерити амперметром јачину струје у колу.Извршити јосш два мерења јачине ел. струје при напону 10 [V] и 15 [V].Отпорност R остаје иста за сва три мерења. Добијене резултате мерења унети у таблицу а). Исто ел. коло прикључити на напон 15 [V] и извршити три мерења јачине ел. струје у колу при различитим вредностима отпора R ( 50, 100 i 150 [Ω]).Добијене резултате мерења унети у таблицу б). Садржај извештаја: Извештај о реализованој вежби треба да садржи: 1. Циљ вежбе и електричну шему; 2. Табеле са измереним вредностима; 3. Графике I=f (U) и I=f (R). 4. Из добијених резултата мерења објаснити зависност ел.струје од прикљученог напона и ел. отпора кола. 5. Одговоре на питања: а) Како гласи Омов закон б) Која релација дефинише Омов закон 6. Израчунати: а) Колика је струја кроз отпорник отпорности 10[Ω ] ако је прикључен на напон 5[V]? б) У калему од бакарне жице, пресека S=0,6 [mm2] и дужине l=200[m], успостављена је струја јачине 2[A]. Колики је напон на крајевима калема? ρ=0,018 [Ωmm2/m] |
| датум | Име и презиме ученика/це | Прегледао/ла |